## Slide 1: Organisasi dan Arsitektur Komputer Pertemuan ke 3 (Tampilan Tingkat Atas dari Fungsi Komputer dan Interkoneksi)
Saepudin, ST., M.Kom

## Slide 2: Tujuan dan sasaran
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tingkatan paling atas fungsi dan interkoneksi komputer.

## Slide 3: Komponen komputer
Desain komputer kontemporer didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh John von Neumann di Institute for Advanced Studies, Princeton
Disebut sebagai arsitektur von Neumann dan didasarkan pada tiga konsep utama:
  Data dan instruksi disimpan dalam memori baca-tulis tunggal
  Isi memori ini dapat dialamatkan berdasarkan lokasi, tanpa memperhatikan jenis data yang terkandung di dalamnya
  Eksekusi terjadi secara berurutan (kecuali dimodifikasi secara eksplisit) dari satu instruksi ke instruksi berikutnya
  Hardwired program
  Hasil dari proses menghubungkan berbagai komponen dalam konfigurasi yang diinginkan

## Slide 4
+
Pendekatan
Perangkat keras
dan Perangkat Lunak

## Slide 5
Software
© 2016 Pearson Education, Inc., Hoboken, NJ. Seluruh hak cipta.
Urutan kode atau instruksi
Bagian dari perangkat keras menafsirkan setiap instruksi dan menghasilkan sinyal kontrol
Berikan urutan kode baru untuk setiap program baru
I/O
Komponen
+
CPU
  Penerjemah instruksi
  Modul fungsi aritmatika dan logika tujuan umum
Komponen I/O
  Modul masukan
    Berisi komponen dasar untuk menerima data dan instruksi dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal internal yang dapat digunakan oleh sistem
  Keluaran modul
    Bentuk nya pelaporan hasil

## Slide 6
Notes: Gambar 3.2 mengilustrasikan komponen tingkat atas ini dan menunjukkan interaksinya
diantara mereka.
Modul memori terdiri dari sekumpulan lokasi, yang ditentukan secara berurutan
alamat bernomor. Setiap lokasi berisi bilangan biner yang dapat diinterpretasikan
sebagai instruksi atau data. Modul I/O mentransfer data dari perangkat eksternal
ke CPU dan memori, dan sebaliknya. Ini berisi buffer internal untuk sementara
memegang data ini sampai mereka dapat dikirim.

## Slide 7
Notes: Fungsi dasar yang dilakukan oleh komputer adalah eksekusi program, yang terdiri dari
sekumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor melakukan pekerjaan yang sebenarnya
mengeksekusi instruksi yang ditentukan dalam program. Bagian ini memberikan gambaran tentang
elemen kunci dari eksekusi program. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pemrosesan instruksi
terdiri dari dua langkah: Prosesor membaca (mengambil) instruksi dari memori satu
pada satu waktu dan mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program terdiri dari pengulangan
proses pengambilan instruksi dan eksekusi instruksi. Eksekusi instruksi
mungkin melibatkan beberapa operasi dan bergantung pada sifat instruksi (lihat, untuk
contoh, bagian bawah Gambar 2.4).
Pemrosesan yang diperlukan untuk satu instruksi disebut ansiklus instruksi.
Menggunakan deskripsi dua langkah sederhana yang diberikan sebelumnya, siklus instruksi adalah
digambarkan pada Gambar 3.3. Kedua langkah tersebut disebut sebagaimengambil siklusdanmenjalankan
siklus.Eksekusi program berhenti hanya jika mesin dimatikan, semacam tidak dapat dipulihkan
terjadi kesalahan, atau instruksi program yang menghentikan komputer ditemui.

## Slide 8: Ambil Siklus
Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor mengambil instruksi dari memori
  Penghitung program (PC) menyimpan alamat instruksi yang akan diambil berikutnya
  Prosesor menambah PC setelah setiap pengambilan instruksi sehingga akan mengambil instruksi berikutnya secara berurutan
Instruksi yang diambil dimuat ke dalam register instruksi (IR)
  Prosesor menafsirkan instruksi dan melakukan tindakan yang diperlukan
Notes: Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor mengambil instruksi
dari ingatan. Dalam prosesor tipikal, register disebut penghitung program (PC)
memegang alamat instruksi yang akan diambil berikutnya. Kecuali diberitahu sebaliknya, the
prosesor selalu menambah PC setelah setiap instruksi diambil sehingga akan diambil
instruksi berikutnya secara berurutan (yaitu, instruksi yang terletak di memori berikutnya yang lebih tinggi
alamat). Jadi, misalnya, perhatikan komputer yang ditempati oleh setiap instruksi
satu kata memori 16-bit. Asumsikan bahwa penghitung program diatur ke memori
lokasi 300, di mana alamat lokasi mengacu pada kata 16-bit. Prosesor akan
selanjutnya ambil instruksi di lokasi 300. Pada siklus instruksi berikutnya, itu akan
ambil instruksi dari lokasi 301, 302, 303, dan seterusnya. Urutan ini mungkin
diubah, seperti yang dijelaskan saat ini.
Instruksi yang diambil dimuat ke dalam register di prosesor yang dikenal sebagai
register instruksi (IR). Instruksi berisi bit yang menentukan tindakan
prosesor adalah untuk mengambil. Prosesor menafsirkan instruksi dan melakukan
tindakan yang diperlukan.

## Slide 9: Action Categories
Processor-memory
Data ditransfer dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor
Processor-I/O
Data ditransfer ke atau dari perangkat periferal dengan mentransfer antara prosesor dan modul I/O
Data processing
Prosesor dapat melakukan beberapa operasi aritmatika atau logika pada data
Control
Sebuah instruksi dapat menentukan bahwa urutan eksekusi diubah
Notes: Secara umum, tindakan ini terbagi dalam empat kategori:
Memori prosesor:Data dapat ditransfer dari prosesor ke memori atau
dari memori ke prosesor.
•Prosesor-I/O:Data dapat ditransfer ke atau dari perangkat periferal dengan
mentransfer antara prosesor dan modul I/O.
•Pengolahan data:Prosesor dapat melakukan beberapa operasi aritmatika atau logika
pada data.
•Kontrol:Sebuah instruksi dapat menentukan bahwa urutan eksekusi diubah.
Misalnya, prosesor dapat mengambil instruksi dari lokasi 149, yang mana
menentukan bahwa instruksi selanjutnya berasal dari lokasi 182. Prosesor akan
ingat fakta ini dengan menyetel penghitung program ke 182. Jadi, selanjutnya
siklus pengambilan, instruksi akan diambil dari lokasi 182 daripada 150.
Eksekusi instruksi mungkin melibatkan kombinasi dari tindakan ini.

## Slide 10
Notes: Consider a simple example using a hypothetical machine that includes the
characteristics listed in Figure 3.4. The processor contains a single data register,
called an accumulator (AC). Both instructions and data are 16 bits long. Thus, it is
convenient to organize memory using 16-bit words. The instruction format provides
4 bits for the opcode, so that there can be as many as 24 = 16 different opcodes, and
up to 212 = 4096 (4K) words of memory can be directly addressed.

## Slide 11
Notes: Figure 3.5 illustrates a partial program execution, showing the relevant
portions of memory and processor registers. The program fragment shown adds
the contents of the memory word at address 940 to the contents of the memory
word at address 941 and stores the result in the latter location. Three instructions,
which can be described as three fetch and three execute cycles, are required:
1. The PC contains 300, the address of the first instruction. This instruction (the
value 1940 in hexadecimal) is loaded into the instruction register IR, and
the PC is incremented. Note that this process involves the use of a memory
address register and a memory buffer register. For simplicity, these intermediate
registers are ignored.
2. The first 4 bits (first hexadecimal digit) in the IR indicate that the AC is to be
loaded. The remaining 12 bits (three hexadecimal digits) specify the address
(940) from which data are to be loaded.
3. The next instruction (5941) is fetched from location 301, and the PC is
incremented.
4. The old contents of the AC and the contents of location 941 are added, and
the result is stored in the AC.
5. The next instruction (2941) is fetched from location 302, and the PC is
incremented.
6. The contents of the AC are stored in location 941.
In this example, three instruction cycles, each consisting of a fetch cycle and an
execute cycle, are needed to add the contents of location 940 to the contents of 941.
With a more complex set of instructions, fewer cycles would be needed. Some older
processors, for example, included instructions that contain more than one memory
address. Thus, the execution cycle for a particular instruction on such processors could
involve more than one reference to memory. Also, instead of memory references, an
instruction may specify an I/O operation.

## Slide 12
Notes: Dua pendekatan dapat diambil untuk menangani beberapa interupsi. Yang pertama adalah untuk
nonaktifkan interupsi saat interupsi sedang diproses. Ainterupsi yang dinonaktifkansecara sederhana
berarti bahwa prosesor dapat dan akan mengabaikan sinyal permintaan interupsi tersebut. Jika interupsi
terjadi selama ini, umumnya masih tertunda dan akan diperiksa oleh
prosesor setelah prosesor mengaktifkan interupsi. Jadi, ketika program pengguna
sedang dieksekusi dan interupsi terjadi, interupsi segera dinonaktifkan. Setelah
rutinitas penangan interupsi selesai, interupsi diaktifkan sebelum melanjutkan
program pengguna, dan prosesor memeriksa untuk melihat apakah interupsi tambahan telah terjadi.
Pendekatan ini bagus dan sederhana, karena interupsi ditangani dalam urutan berurutan yang ketat
(Gambar 3.13a).
Kelemahan dari pendekatan sebelumnya adalah tidak diperhitungkan
prioritas relatif atau kebutuhan kritis waktu. Misalnya, ketika masukan datang dari
jalur komunikasi, itu mungkin perlu diserap dengan cepat untuk memberi ruang bagi lebih banyak
memasukkan. Jika input batch pertama belum diproses sebelum batch kedua
tiba, data mungkin hilang.
Pendekatan kedua adalah menentukan prioritas untuk interupsi dan mengizinkan
interupsi dengan prioritas lebih tinggi untuk menyebabkan penangan interupsi dengan prioritas lebih rendah menjadi dirinya sendiri
terputus (Gambar 3.13b).

## Slide 13
Notes: Sebagai contoh dari pendekatan kedua ini, perhatikan a
sistem dengan tiga perangkat I/O: printer, disk, dan jalur komunikasi, dengan
meningkatkan prioritas masing-masing 2, 4, dan 5. Gambar 3.14 mengilustrasikan kemungkinan
urutan. Sebuah program pengguna dimulai padat = 0. Pada t = 10,terjadi interupsi printer; pengguna
informasi ditempatkan pada tumpukan sistem dan eksekusi berlanjut di printer
rutinitas layanan interupsi (ISR).Sementara rutinitas ini masih dijalankan, dit = 15, a
terjadi interupsi komunikasi. Karena jalur komunikasinya lebih tinggi
prioritas dari printer, interupsi dihormati. ISR printer terganggu,
statusnya didorong ke tumpukan, dan eksekusi
berlanjut di ISR ​​komunikasi. Saat rutin ini dijalankan, disk menyela
terjadi (t = 20). Karena iniinterupsi adalah prioritas yang lebih rendah, itu hanya diadakan, dan komunikasi ISR ​​berjalan
sampai selesai.
Ketika ISR komunikasi selesai (t = 25), prosesor sebelumnya
negara dipulihkan, yang merupakan pelaksanaan ISR printer. Namun, bahkan sebelum a
instruksi tunggal dalam rutinitas itu dapat dijalankan, prosesor menghormati prioritas yang lebih tinggi
interupsi disk dan kontrol transfer ke disk ISR. Hanya saat itu rutin
selesai
(t = 35) apakah ISR printer dilanjutkan. Ketika rutinitas itu selesai (t = 40),
kontrol akhirnya kembali ke program pengguna.

## Slide 14: Fungsi I/O
Modul I/O dapat bertukar data secara langsung dengan prosesor
Prosesor dapat membaca data dari atau menulis data ke modul I/O
  Prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikendalikan oleh modul I/O tertentu
  instruksi I/O daripada instruksi referensi memori
Dalam beberapa kasus diinginkan untuk memungkinkan pertukaran I/O terjadi secara langsung dengan memori
  Prosesor memberikan modul I/O otoritas untuk membaca dari atau menulis ke memori sehingga transfer memori I/O dapat terjadi tanpa mengikat prosesor
  Modul I/O mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori membebaskan prosesor dari tanggung jawab untuk pertukaran
  Operasi ini dikenal sebagai akses memori langsung (DMA)
Notes: Sebuah modul I/O (misalnya, pengontrol disk) dapat bertukar data secara langsung dengan
prosesor. Sama seperti prosesor dapat memulai membaca atau menulis dengan memori, menunjuk
alamat lokasi tertentu, prosesor juga dapat membaca data dari atau menulis data
ke modul I/O. Dalam kasus terakhir ini, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu
dikendalikan oleh modul I/O tertentu. Dengan demikian, urutan instruksi serupa dalam bentuk
bahwa Gambar 3.5 dapat terjadi, dengan instruksi I/O daripada referensi memori
instruksi.
Dalam beberapa kasus, diinginkan untuk mengizinkan pertukaran I/O terjadi secara langsung
Penyimpanan. Dalam kasus seperti itu, prosesor memberikan modul I/O otoritas untuk membaca
dari atau tulis ke memori, sehingga transfer memori I/O dapat terjadi tanpa terikat
prosesor. Selama transfer tersebut, modul I/O mengeluarkan perintah baca atau tulis
ke memori, membebaskan prosesor dari tanggung jawab untuk pertukaran. Operasi ini
dikenal sebagai akses memori langsung (DMA) dan diperiksa di Bab 7.

## Slide 15: Struktur interkoneksi harus mendukung jenis transfer berikut:
Memory to processor
Processor reads an instruction or a unit of data from memory
Processor to memory
Processor writes a unit of data to memory
I/O to processor
Processor reads data from an I/O device via an I/O module
Processor to I/O
Processor sends data to the I/O device
I/O to or from memory
An I/O module is allowed to exchange data directly with memory without going through the processor using direct memory access
Notes: Daftar sebelumnya mendefinisikan data yang akan dipertukarkan. Interkoneksi
struktur harus mendukung jenis transfer berikut:
•Memori ke prosesor:Prosesor membaca instruksi atau unit data
dari ingatan.
•Prosesor ke memori:Prosesor menulis satu unit data ke memori.
•I/O ke prosesor:Prosesor membaca data dari perangkat I/O melalui I/O
modul.
•Prosesor ke I/O:Prosesor mengirimkan data ke perangkat I/O.
•I/O ke atau dari memori:Untuk dua kasus ini, modul I/O diperbolehkan untuk bertukar
data langsung dengan memori, tanpa melalui prosesor, menggunakan
akses memori langsung.
Selama bertahun-tahun, sejumlah struktur interkoneksi telah dicoba. Oleh
yang paling umum adalah (1) bus dan berbagai struktur multi-bus, dan (2)
struktur interkoneksi point-to-point dengan paket transfer data. Kami mengabdikan
sisa bab ini untuk diskusi tentang struktur ini.

## Slide 16: Interkoneksi Bus
Jalur komunikasi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih
Karakteristik utama adalah bahwa itu adalah media transmisi bersama
Sinyal yang ditransmisikan oleh salah satu perangkat tersedia untuk diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus
Jika dua perangkat mentransmisikan selama periode waktu yang sama, sinyalnya akan tumpang tindih dan menjadi kacau
Biasanya terdiri dari beberapa jalur komunikasi
Setiap jalur mampu mentransmisikan sinyal yang mewakili biner 1 dan biner 0
Sistem komputer berisi sejumlah bus berbeda yang menyediakan jalur antar komponen pada berbagai tingkat hirarki sistem komputer
Bus sistem
Bus yang menghubungkan komponen komputer utama (prosesor, memori, I/O)
Struktur interkoneksi komputer yang paling umum didasarkan pada penggunaan satu atau lebih bus sistem
Notes: Bus merupakan sarana interkoneksi komponen sistem komputer yang dominan
selama beberapa dekade. Untuk komputer tujuan umum, secara bertahap digantikan oleh berbagai
struktur interkoneksi point-to-point, yang sekarang mendominasi sistem komputer
desain. Namun, struktur bus masih umum digunakan untuk sistem tertanam, khususnya
mikrokontroler. Pada bagian ini, kami memberikan gambaran singkat tentang struktur bus.
Lampiran C memberikan rincian lebih lanjut.
Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih. Karakteristik kunci
dari bus adalah bahwa itu adalah media transmisi bersama. Beberapa perangkat terhubung
ke bus, dan sinyal yang dikirimkan oleh salah satu perangkat tersedia untuk diterima oleh
semua perangkat lain yang terpasang pada bus. Jika dua perangkat mengirimkan selama waktu yang sama
periode, sinyal mereka akan tumpang tindih dan menjadi kacau. Jadi, hanya satu perangkat di a
waktu dapat berhasil mengirimkan.
Biasanya, bus terdiri dari beberapa jalur komunikasi, atau jalur. Setiap
line mampu mentransmisikan sinyal yang mewakili biner 1 dan biner 0. Seiring waktu,
urutan digit biner dapat ditransmisikan melalui satu baris. Diambil bersama-sama,
beberapa jalur bus dapat digunakan untuk mengirimkan digit biner secara bersamaan (paralel).
Misalnya, unit data 8-bit dapat ditransmisikan melalui delapan jalur bus.
Sistem komputer berisi sejumlah bus berbeda yang menyediakan jalur
antara komponen pada berbagai tingkat hirarki sistem komputer. Bis itu
menghubungkan komponen komputer utama (prosesor, memori, I/O) disebut asistem
bis.Struktur interkoneksi komputer yang paling umum didasarkan pada penggunaan
satu atau lebih bus sistem.

## Slide 17: Data Bus
Jalur data yang menyediakan jalur untuk memindahkan data antar modul sistem
Dapat terdiri dari 32, 64, 128, atau lebih baris terpisah
Banyaknya baris disebut denganlebardari bus data
Jumlah baris menentukan berapa banyak bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu
Lebar bus data
merupakan faktor kunci dalam
menentukan secara keseluruhan
kinerja sistem
Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com
Notes: Bus sistem biasanya terdiri dari sekitar lima puluh hingga ratusan jalur terpisah.
Itujalur datamenyediakan jalur untuk memindahkan data antar modul sistem. Ini
garis, secara kolektif, disebutbis data.Bus data dapat terdiri dari 32, 64, 128, atau
bahkan lebih banyak baris terpisah, jumlah baris disebut sebagailebar dari
bis data. Karena setiap baris hanya dapat membawa 1 bit pada satu waktu, jumlah baris ditentukan
berapa banyak bit dapat ditransfer pada suatu waktu. Lebar bus data adalah kuncinya
faktor dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, jika bus data
lebar 32 bit dan setiap instruksi panjangnya 64 bit, maka prosesor harus mengaksesnya
modul memori dua kali selama setiap siklus instruksi.

## Slide 18: Alamat Bus Kontrol Bus
Digunakan untuk menunjuk sumber atau tujuan data pada bus data
  Jika prosesor ingin membaca kata data dari memori, ia menempatkan alamat kata yang diinginkan pada baris alamat
Lebar menentukan kapasitas memori maksimum yang mungkin dari sistem
Juga digunakan untuk menangani port I/O
  Bit urutan yang lebih tinggi digunakan untuk memilih modul tertentu pada bus dan bit urutan yang lebih rendah memilih lokasi memori atau port I/O di dalam modul
Digunakan untuk mengontrol akses dan penggunaan baris data dan alamat
Karena jalur data dan alamat digunakan bersama oleh semua komponen, harus ada cara untuk mengontrol penggunaannya
Sinyal kontrol mengirimkan informasi perintah dan pengaturan waktu di antara modul sistem
Sinyal waktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat
Sinyal perintah menentukan operasi yang akan dilakukan
Notes: Itubaris alamatdigunakan untuk menunjuk sumber atau tujuan dari data pada
bus datanya. Misalnya, jika prosesor ingin membaca kata (8, 16, atau 32 bit)
data dari memori, menempatkan alamat kata yang diinginkan pada baris alamat.
Jelas, lebar daribus alamatmenentukan memori maksimum yang mungkin
kapasitas sistem. Selanjutnya, baris alamat umumnya juga digunakan untuk
alamat port I/O. Biasanya, bit orde tinggi digunakan untuk memilih tertentu
modul pada bus, dan bit urutan rendah memilih lokasi memori atau port I/O
dalam modul. Misalnya, pada bus alamat 8-bit, alamat 01111111 dan
di bawah ini mungkin merujuk lokasi dalam modul memori (modul 0) dengan 128 kata
memori, dan alamat 10000000 dan di atasnya mengacu pada perangkat yang terhubung ke I/O
modul (modul 1).
Itujalur kontroldigunakan untuk mengontrol akses ke dan penggunaan data dan
baris alamat. Karena jalur data dan alamat digunakan bersama oleh semua komponen,
harus ada cara untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal kontrol mengirimkan kedua perintah
dan informasi waktu di antara modul sistem. Sinyal waktu menunjukkan
validitas data dan informasi alamat. Sinyal perintah menentukan operasi yang akan dilakukan
dilakukan. Garis kontrol yang umum meliputi:
•Memori menulis:menyebabkan data pada bus ditulis ke lokasi yang dituju
•Memori membaca:menyebabkan data dari lokasi yang dituju ditempatkan pada
bis
•I/O menulis:menyebabkan data pada bus menjadi output ke port I/O yang dialamatkan
•I/O membaca:menyebabkan data dari port I/O yang dialamatkan ditempatkan di bus
•Transfer AK: menunjukkan bahwa data telah diterima dari atau ditempatkan pada
bis
•Permintaan bus:menunjukkan bahwa modul perlu mendapatkan kontrol dari bus
•Hibah bus:menunjukkan bahwa modul yang meminta telah diberikan kendali atas
bis
•Permintaan interupsi:menunjukkan bahwa interupsi tertunda
•ACK interupsi:mengakui bahwa interupsi yang tertunda telah dikenali
•Jam:digunakan untuk menyinkronkan operasi
•Mengatur ulang:menginisialisasi semua modul

## Slide 19
Notes: Setiap baris diberi makna atau fungsi tertentu. Meskipun ada
banyak desain bus yang berbeda, pada setiap bus jalur dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsional
kelompok (Gambar 3.16): data, alamat, dan jalur kontrol. Selain itu, mungkin ada
menjadi jalur distribusi daya yang memasok daya ke modul yang terpasang.
Pengoperasian bus adalah sebagai berikut. Jika satu modul ingin mengirim data ke
lain, ia harus melakukan dua hal: (1) mendapatkan penggunaan bus, dan (2) mentransfer data
melalui bus. Jika satu modul ingin meminta data dari modul lain, ia harus (1)
mendapatkan penggunaan bus, dan (2) mentransfer permintaan ke modul lain melalui
garis kontrol dan alamat yang sesuai. Kemudian harus menunggu modul kedua itu
kirim datanya.

## Slide 20: Point-to-Point Interconnect
Alasan utama perubahan adalah kendala listrik yang dihadapi dengan peningkatan frekuensi bus sinkron lebar
Pada kecepatan data yang semakin tinggi, semakin sulit untuk melakukan fungsi sinkronisasi dan arbitrasi secara tepat waktu
Bus bersama konvensional pada chip yang sama memperbesar kesulitan dalam meningkatkan kecepatan data bus dan mengurangi latensi bus untuk mengikuti prosesor
Memiliki latensi lebih rendah, laju data lebih tinggi, dan skalabilitas lebih baik
Notes: The shared bus architecture was the standard approach to interconnection between
the processor and other components (memory, I/O, and so on) for decades. But
contemporary systems increasingly rely on point-to-point interconnection rather
than shared buses.
The principal reason driving the change from bus to point-to-point interconnect
was the electrical constraints encountered with increasing the frequency of wide
synchronous buses. At higher and higher data rates, it becomes increasingly difficult
to perform the synchronization and arbitration functions in a timely fashion. Further,
with the advent of multi-core chips, with multiple processors and significant memory
on a single chip, it was found that the use of a conventional shared bus on the same
chip magnified the difficulties of increasing bus data rate and reducing bus latency
to keep up interconnect has lower latency, higher data rate, and better scalability.

## Slide 21: Interkoneksi Jalur Cepat
Diperkenalkan pada tahun 2008
Beberapa koneksi langsung
    Koneksi berpasangan langsung ke komponen lain menghilangkan kebutuhan untuk arbitrasi yang ditemukan dalam sistem transmisi bersama
Arsitektur protokol berlapis
    Interkoneksi tingkat prosesor ini menggunakan arsitektur protokol berlapis daripada penggunaan sederhana sinyal kontrol yang ditemukan dalam pengaturan bus bersama
Transfer data paket
    Data dikirim sebagai rangkaian paket yang masing-masing menyertakan header kontrol dan kode kontrol kesalahan
QPI
Notes: Pada bagian ini, kita melihat contoh penting dan representatif dari
pendekatan interkoneksi point-to-point: IntelInterkoneksi QuickPath (QPI),yang
diperkenalkan pada tahun 2008.
Berikut ini adalah karakteristik penting dari QPI dan point-to-point lainnya
skema interkoneksi:
•Beberapa koneksi langsung:Nikmati berbagai komponen dalam sistem
koneksi berpasangan langsung ke komponen lain. Ini menghilangkan kebutuhan untuk
arbitrase ditemukan dalam sistem transmisi bersama.
•Arsitektur protokol berlapis:Seperti yang ditemukan di lingkungan jaringan, seperti
Jaringan data berbasis TCP/IP, interkoneksi tingkat prosesor ini menggunakan lapisan
arsitektur protokol, daripada penggunaan sederhana dari sinyal kontrol yang ditemukan di
pengaturan bus bersama.
•Transfer data paket:Data tidak dikirim sebagai aliran bit mentah. Sebaliknya, data
dikirim sebagai urutan paket, yang masing-masing menyertakan header kontrol dan
kode kontrol kesalahan.

## Slide 22
Notes: Gambar 3.17 mengilustrasikan penggunaan khas QPI pada komputer multi-core. Itu
Tautan QPI (ditunjukkan oleh pasangan panah hijau pada gambar) membentuk kain switching
yang memungkinkan data bergerak di seluruh jaringan. Koneksi QPI langsung bisa
didirikan antara setiap pasang prosesor inti. Jika inti A pada Gambar 3.20 perlu
mengakses pengontrol memori di inti D, ia mengirimkan permintaannya melalui salah satu inti B
atau C, yang pada gilirannya harus meneruskan permintaan itu ke pengontrol memori di inti D.
Demikian pula, sistem yang lebih besar dengan delapan atau lebih prosesor dapat dibangun menggunakan prosesor
dengan tiga tautan dan merutekan lalu lintas melalui prosesor perantara.
Selain itu, QPI digunakan untuk terhubung ke modul I/O, yang disebut hub I/O (IOH).
IOH bertindak sebagai sakelar yang mengarahkan lalu lintas ke dan dari perangkat I/O. Biasanya di yang lebih baru
sistem, tautan dari IOH ke pengontrol perangkat I/O menggunakan interkoneksi
teknologi yang disebut PCI Express (PCIe), dijelaskan nanti di bab ini. IOH menerjemahkan
antara protokol dan format QPI dan protokol dan format PCIe. A
core juga terhubung ke modul memori utama (biasanya memori menggunakan akses dinamis
teknologi memori acak (DRAM)) menggunakan bus memori khusus.

## Slide 23
Notes: QPI didefinisikan sebagai arsitektur protokol empat lapis, yang mencakup
lapisan berikut (Gambar 3.18):
•Fisik:Terdiri dari kabel sebenarnya yang membawa sinyal, serta sirkuit
dan logika untuk mendukung fitur tambahan yang diperlukan dalam pengiriman dan penerimaan
dari 1s dan 0s. Unit transfer pada lapisan Fisik adalah 20 bit, yaitu
disebut aPhit(satuan fisik).
Tautan:Bertanggung jawab atas transmisi yang andal dan kontrol aliran. Lapisan Tautan
unit transfer adalah 80-bitTerbang(unit kontrol aliran).
•Rute:Menyediakan kerangka kerja untuk mengarahkan paket melalui fabric.
•Protokol:Kumpulan aturan tingkat tinggi untuk bertukarpaketdata antara
perangkat. Sebuah paket terdiri dari sejumlah Flit yang tidak terpisahkan.

## Slide 24
Notes: Gambar 3.19 menunjukkan arsitektur fisik dari port QPI. Port QPI terdiri dari
84 tautan individu dikelompokkan sebagai berikut. Setiap jalur data terdiri dari sepasang kabel yang
mentransmisikan data satu per satu; pasangan tersebut disebut ajalur.Ada 20 jalur data
di setiap arah (mengirim dan menerima), ditambah jalur jam di setiap arah. Demikian, KPI
mampu mentransmisikan 20 bit secara paralel di setiap arah. Unit 20-bit dirujuk
untuk sebagaifit.Kecepatan pensinyalan tipikal dari tautan pada produk saat ini memerlukan pengoperasian
pada 6,4 GT/s (transfer per detik). Pada 20 bit per transfer, itu menambahkan hingga 16 GB/dtk, dan
karena tautan QPI melibatkan pasangan dua arah khusus, kapasitas totalnya adalah 32 GB/dtk.
Lajur di setiap arah dikelompokkan menjadi empat kuadran yang masing-masing terdiri dari 5 lajur.
Dalam beberapa aplikasi, tautan juga dapat beroperasi dengan lebar setengah atau seperempat
mengurangi konsumsi daya atau bekerja di sekitar kegagalan.
Bentuk transmisi pada setiap jalur dikenal sebagaipensinyalan diferensial, atau
transmisi seimbang.Dengan transmisi seimbang, sinyal ditransmisikan sebagai a
arus yang mengalir ke salah satu konduktor dan kembali ke konduktor lainnya. Nilai biner
tergantung pada perbedaan tegangan. Biasanya, satu saluran memiliki nilai tegangan positif
dan saluran lainnya memiliki tegangan nol, dan satu saluran dikaitkan dengan biner 1 dan satu
baris dikaitkan dengan biner 0. Secara khusus, teknik yang digunakan oleh QPI dikenal sebagai
pensinyalan diferensial tegangan rendah (LVDS).Dalam implementasi tipikal, pemancar
menyuntikkan arus kecil ke satu kawat atau yang lain, tergantung pada tingkat logika
terkirim. Arus melewati resistor di ujung penerima, dan kemudian kembali
dalam arah yang berlawanan sepanjang kabel lainnya. Penerima merasakan polaritas
tegangan melintasi resistor untuk menentukan tingkat logika.

## Slide 25: Lapisan Tautan QPI
Fungsi kontrol kesalahan
  Mendeteksi dan memulihkan dari kesalahan bit, dan dengan demikian mengisolasi lapisan yang lebih tinggi dari kesalahan bit yang dialami
Melakukan dua fungsi utama:Alur kontrolDankontrol kesalahan
  Beroperasi pada tingkat flit (unit kontrol aliran)
  Setiap flit terdiri dari muatan pesan 72-bit dan kode kontrol kesalahan 8-bit yang disebut acek redundansi siklik(KKR)
Fungsi kontrol aliran
  Diperlukan untuk memastikan bahwa entitas QPI pengirim tidak membanjiri entitas QPI penerima dengan mengirimkan data lebih cepat daripada kemampuan penerima untuk memproses data dan menghapus buffer untuk lebih banyak data yang masuk
Notes: Lapisan tautan QPI melakukan dua fungsi utama: kontrol aliran dan kontrol kesalahan. Ini
fungsi dilakukan sebagai bagian dari protokol lapisan tautan QPI, dan beroperasi pada
tingkat flit (unit kontrol aliran). Setiap flit terdiri dari muatan pesan 72-bit
dan kode kontrol kesalahan 8-bit yang disebut pemeriksaan redundansi siklik (CRC). Kami membahas kesalahan
kode kontrol di Bab 5.
Payload terbang dapat terdiri dari informasi data atau pesan. Transfer data melayang
bit data sebenarnya antara inti atau antara inti dan IOH. Pesan
flit digunakan untuk fungsi seperti flow control, error control, dan cache coherence.
Kami membahas koherensi cache di Bab 5 dan 17.
Itufungsi kontrol alirandiperlukan untuk memastikan bahwa entitas QPI pengirim melakukannya
tidak membanjiri entitas penerima QPI dengan mengirimkan data lebih cepat dari yang dapat dilakukan penerima
memproses data dan menghapus buffer untuk lebih banyak data yang masuk. Untuk mengontrol aliran dari
data, QPI memanfaatkan skema kredit. Selama inisialisasi, pengirim diberikan satu set
jumlah kredit untuk mengirim flits ke penerima. Setiap kali flit dikirim ke penerima,
pengirim mengurangi penghitung kreditnya dengan satu kredit. Setiap kali buffer dibebaskan
di penerima, kredit dikembalikan ke pengirim untuk buffer itu. Dengan demikian, penerima
mengontrol kecepatan pengiriman data melalui tautan QPI.
Kadang-kadang, bit yang ditransmisikan pada lapisan fisik diubah selama transmisi,
karena kebisingan atau beberapa fenomena lainnya. Itukontrol kesalahanberfungsi di
lapisan tautan mendeteksi dan memulihkan dari kesalahan bit semacam itu, dan dengan demikian mengisolasi lapisan yang lebih tinggi
dari mengalami kesalahan bit. Prosedur bekerja sebagai berikut untuk aliran data
dari sistem A ke sistem B:
1.Seperti disebutkan, setiap 80-bit flit menyertakan bidang CRC 8-bit. CRC adalah sebuah fungsi
dari nilai 72 bit yang tersisa. Pada transmisi, A menghitung a
Nilai CRC untuk setiap flit dan memasukkan nilai tersebut ke dalam flit.
2.Saat flit diterima, B menghitung nilai CRC untuk muatan 72-bit dan
membandingkan nilai ini dengan nilai CRC yang masuk di flit. Jika
dua nilai CRC tidak cocok, kesalahan telah terdeteksi.
3.Ketika B mendeteksi kesalahan, ia mengirimkan permintaan ke A untuk mengirim ulang flit yang ada
dalam kesalahan. Namun, karena A mungkin memiliki kredit yang cukup untuk mengirim aliran
flit, sehingga flit tambahan telah ditransmisikan setelah flit dalam kesalahan dan
sebelum A menerima permintaan untuk mengirim ulang. Oleh karena itu, permintaannya adalah untuk A ke
mencadangkan dan mengirim ulang flit yang rusak ditambah semua flit berikutnya.

## Slide 26: Perutean QPI dan Lapisan Protokol
Digunakan untuk menentukan jalur yang akan dilalui sebuah paket melintasi interkoneksi sistem yang tersedia
Didefinisikan oleh firmware dan jelaskan kemungkinan jalur yang dapat diikuti oleh sebuah paket
Paket didefinisikan sebagai unit transfer
Salah satu fungsi utama yang dilakukan pada level ini adalah protokol koherensi cache yang berhubungan dengan memastikan bahwa nilai memori utama yang disimpan dalam beberapa cache konsisten.
Payload paket data tipikal adalah blok data yang dikirim ke atau dari cache
Lapisan Perutean
Lapisan Protokol
Notes: Lapisan Routing digunakan untuk menentukan jalur yang akan dilewati oleh sebuah paket
interkoneksi sistem yang tersedia. Tabel perutean ditentukan oleh firmware dan
menggambarkan kemungkinan jalur yang dapat diikuti oleh sebuah paket. Dalam konfigurasi kecil, seperti
platform dua soket, opsi perutean terbatas dan tabel perutean cukup
sederhana. Untuk sistem yang lebih besar, opsi tabel perutean lebih kompleks, memberikan
fleksibilitas perutean dan perutean ulang lalu lintas tergantung pada bagaimana (1) perangkat diisi
di platform, (2) sumber daya sistem dipartisi, dan (3) peristiwa keandalan
menghasilkan pemetaan di sekitar sumber daya yang gagal.
Lapisan Protokol QPI
Pada lapisan ini, paket didefinisikan sebagai unit transfer. Isi paket
definisi dibakukan dengan beberapa fleksibilitas yang diperbolehkan untuk memenuhi pasar yang berbeda
kebutuhan segmen. Salah satu fungsi utama yang dilakukan pada level ini adalah koherensi cache
protokol, yang berurusan dengan memastikan bahwa nilai-nilai memori utama disimpan
beberapa cache konsisten. Payload paket data tipikal adalah blok data
dikirim ke atau dari cache.

## Slide 27: Interkoneksi Komponen Periferal (PCI)
Bandwidth tinggi yang populer, bus independen prosesor yang dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau periferal
Menghadirkan kinerja sistem yang lebih baik untuk subsistem I/O berkecepatan tinggi
Kelompok Minat Khusus PCI (SIG)
  Dibuat untuk mengembangkan lebih lanjut dan menjaga kompatibilitas spesifikasi PCI
  PCI Express (PCIe)
  Skema interkoneksi point-to-point dimaksudkan untuk menggantikan skema berbasis bus seperti PCI
  Persyaratan utama adalah kapasitas tinggi untuk mendukung kebutuhan perangkat I/O kecepatan data yang lebih tinggi, seperti Gigabit Ethernet
  Persyaratan lain berkaitan dengan kebutuhan untuk mendukung aliran data yang tergantung waktu
Notes: Ituinterkoneksi komponen periferal (PCI)adalah bandwidth tinggi yang populer, prosesor independen
bus yang dapat berfungsi sebagai mezzanine atau peripheral bus. Dibandingkan dengan
spesifikasi bus umum lainnya, PCI memberikan kinerja sistem yang lebih baik untuk kecepatan tinggi
Subsistem I/O (misalnya, adaptor tampilan grafik, pengontrol antarmuka jaringan,
dan pengontrol disk).
Intel mulai mengerjakan PCI pada tahun 1990 untuk sistem berbasis Pentium. Intel segera
merilis semua paten ke domain publik dan mempromosikan pembuatan sebuah
asosiasi industri, PCI Special Interest Group (SIG), untuk berkembang lebih jauh dan
menjaga kompatibilitas spesifikasi PCI. Hasilnya adalah bahwa PCI telah
diadopsi secara luas dan menemukan peningkatan penggunaan di komputer pribadi, workstation, dan
sistem server. Karena spesifikasinya ada di domain publik dan didukung
oleh penampang yang luas dari mikroprosesor dan industri periferal, produk PCI
dibangun oleh vendor yang berbeda kompatibel.
Seperti bus sistem yang dibahas di bagian sebelumnya, PCI berbasis bus
belum mampu mengimbangi tuntutan laju data yang terpasang
perangkat. Dengan demikian, versi baru, yang dikenal sebagaiPCI Express (PCIe)telah dikembangkan.
PCIe, seperti QPI, adalah skema interkoneksi point-to-point yang dimaksudkan untuk menggantikan
skema berbasis bus seperti PCI.
Persyaratan utama untuk PCIe adalah kapasitas tinggi untuk mendukung kebutuhan data yang lebih tinggi
menilai perangkat I/O, seperti Gigabit Ethernet. Persyaratan lain berkaitan dengan kebutuhan
untuk mendukung aliran data yang bergantung pada waktu. Aplikasi seperti video-on-demand dan
redistribusi audio juga memberikan batasan waktu nyata pada server. Banyak komunikasi
aplikasi dan sistem kontrol PC tertanam juga memproses data secara real-
waktu.
Platform hari ini juga harus berurusan dengan beberapa transfer bersamaan yang terus meningkat
kecepatan data. Memperlakukan semua data secara sama tidak lagi dapat diterima—yang lebih penting,
misalnya, memproses data streaming terlebih dahulu sejak data real-time terlambat sama tidak bergunanya dengan tidak
data. Data perlu diberi tag agar sistem I/O dapat memprioritaskan alirannya secara keseluruhan
platform.

## Slide 28
Notes: Gambar 3.21 menunjukkan konfigurasi tipikal yang mendukung penggunaan PCIe. Aakar
kompleksperangkat, juga disebut sebagai achipsetatau ajembatan tuan rumah,menghubungkan prosesor
dan subsistem memori ke fabric switch PCI Express yang terdiri dari satu atau
lebih banyak perangkat sakelar PCIe dan PCIe. Kompleks root bertindak sebagai perangkat penyangga, untuk
berurusan dengan perbedaan kecepatan data antara pengontrol I/O dan memori dan prosesor
komponen. Kompleks akar juga menerjemahkan antara format transaksi PCIe
dan persyaratan sinyal dan kontrol prosesor dan memori. Chipset
biasanya akan mendukung beberapa port PCIe, beberapa di antaranya terpasang langsung ke PCIe
perangkat dan satu atau lebih yang terhubung ke sakelar yang mengelola beberapa aliran PCIe.
Tautan PCIe dari chipset dapat dilampirkan ke jenis perangkat berikut yang menerapkan
PCIe:
•Mengalihkan:Sakelar mengelola beberapa aliran PCIe.
•titik akhir PCIe:Perangkat I/O atau pengontrol yang mengimplementasikan PCIe, seperti
sakelar Gigabit Ethernet, pengontrol grafis atau video, antarmuka disk, atau a
pengontrol komunikasi.
•Titik akhir lama:Kategori endpoint lama ditujukan untuk desain yang sudah ada
yang telah dimigrasikan ke PCI Express, dan memungkinkan perilaku lama seperti itu
sebagai penggunaan ruang I/O dan transaksi terkunci. Titik akhir PCI Express tidak
diizinkan untuk meminta penggunaan ruang I/O saat runtime dan tidak boleh menggunakan terkunci
transaksi. Dengan membedakan kategori-kategori tersebut maka dimungkinkan adanya suatu sistem
desainer untuk membatasi atau menghilangkan perilaku warisan yang memiliki dampak negatif
pada kinerja sistem dan ketahanan.
•Jembatan PCIe/PCI:Mengizinkan perangkat PCI lama dihubungkan ke berbasis PCIe
sistem.

## Slide 29
Notes: Seperti QPI, interaksi PCIe ditentukan menggunakan arsitektur protokol. Itu
Arsitektur protokol PCIe mencakup lapisan-lapisan berikut (Gambar 3.22):
Fisik:Terdiri dari kabel sebenarnya yang membawa sinyal, serta sirkuit
dan logika untuk mendukung fitur tambahan yang diperlukan dalam pengiriman dan penerimaan
dari 1s dan 0s.
•Hubungan data:Bertanggung jawab atas transmisi yang andal dan kontrol aliran. Data
paket yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh DLL disebut Data Link Layer
Paket (DLLP).
•Transaksi:Menghasilkan dan menggunakan paket data yang digunakan untuk mengimplementasikan load/
menyimpan mekanisme transfer data dan juga mengelola kontrol alirannya
paket antara dua komponen pada link. Paket data dihasilkan dan
dikonsumsi oleh TL disebut Transaction Layer Packets (TLP).
Di atas TL adalah lapisan perangkat lunak yang menghasilkan permintaan baca dan tulis itu
diangkut oleh lapisan transaksi ke perangkat I/O menggunakan berbasis paket
protokol transaksi.

## Slide 30: PCIe Lapisan Transaksi (TL)
Menerima permintaan baca dan tulis dari perangkat lunak di atas TL dan membuat paket permintaan untuk dikirim ke tujuan melalui lapisan tautan
Sebagian besar transaksi menggunakan atransaksi terpisahteknik
  Paket permintaan dikirim oleh perangkat PCIe sumber yang kemudian menunggu respons yang disebut apenyelesaianpaket
  Pesan TL dan beberapa transaksi tulis adalah transaksi yang diposting (artinya tidak ada respons yang diharapkan)
  Format paket TL mendukung pengalamatan memori 32-bit dan pengalamatan memori 64-bit yang diperluas
Notes: Lapisan transaksi (TL) menerima permintaan baca dan tulis dari perangkat lunak di atas
TL dan membuat paket permintaan untuk dikirim ke tujuan melalui tautan
lapisan. Sebagian besar transaksi menggunakan atransaksi terpisahteknik, yang bekerja sebagai berikut
mode. Paket permintaan dikirim oleh perangkat PCIe sumber, yang kemudian menunggu
untuk tanggapan, disebut apenyelesaianpaket. Penyelesaian setelah permintaan adalah
diprakarsai oleh pelengkap hanya jika data dan/atau statusnya siap untuk dikirim.
Setiap paket memiliki pengidentifikasi unik yang memungkinkan paket penyelesaian diarahkan
kepada pencetus yang benar. Dengan teknik transaksi split, penyelesaiannya adalah
dipisahkan dalam waktu dari permintaan, berbeda dengan operasi bus biasa di mana
kedua sisi transaksi harus tersedia untuk merebut dan menggunakan bus. Diantara
permintaan dan penyelesaiannya, lalu lintas PCIe lainnya dapat menggunakan tautan tersebut.
Pesan TL dan beberapa transaksi tulistransaksi yang diposting,arti
bahwa tidak ada tanggapan yang diharapkan.
Format paket TL mendukung pengalamatan memori 32-bit dan perluasan 64-bit
pengalamatan memori. Paket juga memiliki atribut seperti "no-snoop", "relaxed order",
dan "prioritas", yang dapat digunakan untuk merutekan paket-paket ini secara optimal melalui
subsistem I/O.

## Slide 31: TL mendukung empat ruang alamat:
Penyimpanan
  Ruang memori mencakup memori utama sistem dan perangkat I/O PCIe
  Kisaran alamat memori tertentu dipetakan ke perangkat I/O
Konfigurasi
  Ruang alamat ini memungkinkan TL untuk membaca/menulis register konfigurasi yang terkait dengan perangkat I/O
I/O
  Ruang alamat ini digunakan untuk perangkat PCI lawas, dengan rentang alamat yang dicadangkan digunakan untuk mengalamatkan perangkat I/O lawas
Pesan
  Ruang alamat ini untuk sinyal kontrol yang terkait dengan interupsi, penanganan kesalahan, dan manajemen daya
Notes: TL mendukung empat ruang alamat:
•Penyimpanan:Ruang memori termasuk memori utama sistem. Itu juga termasuk
perangkat I/O PCIe. Kisaran alamat memori tertentu dipetakan ke perangkat I/O.
•I/O:Ruang alamat ini digunakan untuk perangkat PCI lawas, dengan memori yang dicadangkan
rentang alamat yang digunakan untuk mengatasi perangkat I/O lawas.
•Konfigurasi:Ruang alamat ini memungkinkan TL untuk membaca/menulis konfigurasi
register yang terkait dengan perangkat I/O.
•Pesan:Ruang alamat ini untuk sinyal kontrol yang terkait dengan interupsi, kesalahan
penanganan, dan manajemen daya.

## Slide 32: Sekian dan terimakasih